ПАСПОРТ.

Электрошоковое устройство (ЭШУ)

«Шерхан Тандер К.111»

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на изделии нашей компании.

Электрошоковое устройство «Шерхан Тандер К111» обеспечит Вам надежную  защиту от агрессивно настроенных людей и животных.

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

При покупке ЭШУ проверьте компактность поставки, наличие подписи продавца и даты продажи. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

•	ЭШУ «Шерхан Тандер К111»

•	Паспорт с инструкцией по эксплуатации

•	Зарядное устройство для АКБ

1 шт.

1 шт.

1 шт.

- ПРИНЦИП РАБОТЫ.

ВНИМАНИЕ:

ЭШУ имеет систему защитного отключения при перегреве.

В ЭШУ встроен отсекатель времени:

- при однократном нажатии (даже если Вы отпустили кнопку)- не менее 1,5 секунд

- при нажатии и удержании- не более 3 секунд.

Источник питания помещается в специальный отсек под крышкой в нижней части корпуса. На средней части корпуса внизу располагается выключатель, закрывающийся подвижной крышкой предохранителя. Для включения электрошокового устройства сдвиньте нижнюю предохранительную крышку вперед и нажмите на выключатель.

При нажатии до упора на выступающий край нижней кнопки происходит замыкание цепи, прибор начинает вырабатывать серию высоковольтных импульсов. О работе прибора свидетельствует искра между контактами и резкий свистящий звук. Искра и звук оказывают сильное психологическое воздействие на потенциального противника, в результате он может отказаться от нападения на Вас.

Контакты служат для соприкосновения с телом противника. В этом случае разряд проходит через него, вызывая отбрасывающий эффект, а при более длительном воздействии дезориентацию и неспособность совершать сознательные действия. Это позволит Вам покинуть место происшествия.

Специальная конструкция ЭШУ позволяет избежать воздействия тока на Вас даже в случае Вашего соприкосновения с противником. При отпускании кнопки прибор прекращает работу, автоматически разряжается накопитель энергии, поэтому прикосновение к контактам безопасно даже сразу после отключения.

При переноске ЭШУ кнопки выключателей закрываются предохранительными крышками.

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| выходное напряжение | 90 | 000 вольт |
| --- | --- | --- |
| зазор холостого разряда | 22 | мм |
| расстояние между контактами | 31 | мм |
| габариты | 250 | *60*60 |
| вес | 300 | г. |

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ.

Не допускайте попадания ЭШУ в руки детей и людей с ненормальной психикой. А также не применяйте ЭШУ в области шеи, головы, сердца и позвоночника.

Избегать применения ЭШУ против лиц пожилого и детского возраста, а также женщин с явными признаками беременности.

Не применять ЭШУ более 3 с. за одно воздействие.

С особой осторожностью применять во время дождя.

Не касайтесь руками контактов во время работы прибора и не приближайте их к своему телу ближе, чем на 30 мм.

Не допускайте попадания воды в прибор.

Не допускайте повреждения корпуса. Применяйте ЭШУ только в случае необходимости.

  - целях безопасности не использовать другие источники питания, имеющие более высокое напряжение и ток.

    - РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Использование ЭШУ С АКБ:

Для зарядки АКБ разъём зарядного устройства воткните в гнездо на задней части корпуса ЭШУ и включите зарядное устройство в электророзетку.

ЭШУ КОМПЛЕКТУЕТСЯ ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

  - комплекте с литиевым аккумулятором идет автоматическое зарядное устройство. Теперь не нужно контролировать процесс зарядки АКБ и время полной зарядки сокращается до 1,5 часов.

- Использование ЭШУ:

А) Возьмите ЭШУ в ладонь контактами наружу. Б) Сдвинте крышку предохранителя вперед.

В) Нажмите на кнопку выключателя до упора. Яркая устойчивая искра указывает на хороший заряд батареи. Г) В случае угрозы Вашей безопасности, прикоснитесь к телу противника.

Разряд способен пробить достаточно толстую теплую одежду, но для максимального эффекта воздействуйте на наименее защищенные участки тела.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ВНИМАНИЕ: ЭШУ «Шерхан Тандер К.111» не подлежит разборке и ремонту в домашних условиях, поэтому ЭШУ «Шерхан Тандер К.111» со вскрытым корпусом гарантийному ремонту не подлежат.

Производитель гарантирует соответствие электрошокового устройства «Шерхан Тандер К.111» требованиям ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия» и ТУ 7184-007-47058254-2008.

При аккуратном обращении ЭШУ обеспечит Вашу безопасность в течении длительного времени. При неисправности по вине изготовителя в течение 24 месяца со дня продажи ЭШУ подлежит гарантийному ремонту. Срок службы не менее 2 лет.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Электрошоковое устройство «Шерхан Тандер К.111» изготовлено и принято в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50940-96 и ТУ 7184-007-47058254-2008 и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления

______________________

Заводской №

______________________

Штамп ОТК

______________________

Подпись ответственного лица

______________________

Дата продажи

_____________________

Подпись продавца

_____________________

ВНИМАНИЕ:

- Не допускайте попадания диэлектрических материалов между внутренними контактами.

- При любых повреждениях корпуса ЭШУ гарантийному обмену не подлежит.

Предприятие изготовитель:

- «Тандер», Россия, 603107 г. Нижний Новгород, ул. Ларина д.7

тел. (831) 211-32-81, 211-45-80

онтакты