РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО

«ГРОМ Тандер К111»

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является документом, содержащим сведения о назначении, основных параметрах и технических характеристиках, конструкции и принципе действия контактно-дистанционного электрошокового устройства (далее по тексту - ЭШУ), указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации (описание и работа, использование по назначению, техническое обслуживание, хранение и транспортирование).

Требования и рекомендации, изложенные в РЭ, являются обязательными для обеспечения эксплуатационной надежности, полного использования технических возможностей и максимальных сроков службы изделия.

Перед эксплуатацией ЭШУ необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

1 Описание и работа.

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

1.1.1.1 ЭШУ предназначено для оказания нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических разрядов тока высокого напряжения ЭШУ предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

ЭШУ соответствует требованиям комплекта документации согласно ТНДР.435154.001ТУ.

1.1.1.2 Область применения ЭШУ - при проведении оперативных мероприятий или специальных операций сотрудниками органов правопорядка в порядке и праве, регламентируемом законодательством Российской Федерации.

1.1.1.3 Пример записи обозначения ЭШУ при его заказе и в других документах:

ЭШУ СН «Шторм» (КД).ААВ» ТУ ТНДР.435154.001, ОСТ 78.01.0009-2002.

1.1.2 Технические характеристики (свойства)

1.1.2.1 Технические характеристики  ЭШУ  приведены в таблице 1.

Таблица 1 Технические характеристики

Средняя мощность воздействия при нагрузке 1 кОм,

Напряжение искрового разряда

Диапазон температурного применения,

Габаритные размеры, мм, не более

Масса  ЭШУ с аккумуляторными батареями

от2до3Вт

от 70 до 90 кВ

от минус 10 до плюс 50

210 x 170 x 60

(300 ± 30) г

1.1.2.2 ЭШУ сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

- температуры окружающей среды от минус 10 до плюс 50°С;

- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С. 1.1.3 Состав изделия

1.1.3.1 ЭШУ состоит из:

  - корпуса, выполненного в форме пистолета;

  - электродов рабочих и срезающих;

  - предохранителя;

    - курка;

    - фонаря и  лазерного целеуказателя;

  - кнопки управления фонарем и лазерным целеуказателем;

  - аккумуляторной батареи;

  - байонетного замка, расположенного в головной части ЭШУ. 1.1.4 Устройство и работа Поражающее действие ЭШУ основано на генерировании импульсов тока высокого напряжения.

ЭШУ можно применять контактно, прижав рабочие электроды к противнику. Толщина пробоя одежды составляет (15-20) мм.

ЭШУ можно применять дистанционно с помощью картриджа «изделие ДЭК» на дальности до 4,5 м. Толщина пробоя одежды составляет (15-20) мм.

Конструкция ЭШУ имеет фонарь и лазерный целеуказатель и кнопку управления фонарем

- лазерным целеуказателем.

Конструкция ЭШУ имеет предохранитель, не допускающий случайного срабатывания ЭШУ.

Порядок работы ЭШУ изложен  в п. 2 настоящего РЭ.

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Специальные средства измерения, испытательное и другое оборудование, инструмент и принадлежности не требуются для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ЭШУ и его составных частей. 1.1.6 Маркировка и пломбирование

1.1.6.1 На ЭШУ должна быть нанесена маркировка, содержащая:

  - наименование ЭШУ;

- товарный знак изготовителя или его краткое наименование (на русском языке);

  - заводской номер;

  - месяц и год изготовления;

  - срок хранения;

- надпись  «Сделано в России»;

  - знак лазерной опасности по ГОСТ 31581-2012.

1.1.6.2. Способ нанесения маркировки– в соответствии с указаниями, приведенными в конструкторской документации 1.1.6.3. ЭШУ защищено от попыток несанкционированного вскрытия пломбировочной этикеткой

1.1.6.4 Маркировка упаковки устанавливается требованиями конструкторской документации 1.1.7 Упаковка

1.1.7.1. ЭШУ упаковано в коробку из гофрокартона по конструкторской документации ТНДР.745515.001, обеспечивающую его сохранность при транспортировании и хранении. 1.1.7.3 Упакованные ЭШУ транспортируются в ящиках из гофрокартона №7 по ГОСТ 22852.

1.2 Описание и работа составных частей изделия.

1.2.1 Общие сведения

ЭШУ изготовлено в форме пистолета. На обеих сторонах электрошокового устройства, перед курком, расположены кнопки управления фонарем и лазерным целеуказателем. Курок служит для включения ЭШУ. Между ним и рукояткой с обеих сторон расположены флажки предохранителя (Рисунок 1). Сдвинув флажек предохранителя вниз, разблокируется спусковой крючок.

Флажок предохранителя

Курок

Кнопка управления фонарем и

лазерным целеуказателем

Рисунок 1

Источник питания помещен в специальный блок в виде обоймы в нижней части рукоятки. (Рисунок 2). Для извлечения АКБ необходимо повернуть замок по часовой стрелке на 90 градусов и вынуть блок АКБ.

Аккумуляторная батарея

Замок аккумуляторной

батареи

Рисунок 2

- верхней части аккумуляторной батареи расположено гнездо зарядки аккумулятора. (Рисунок 3).

Аккумуляторная

батарея

Гнездо зарядки

аккумулятора

Рисунок 3

- задней части корпуса находится индикатор заряда аккумуляторной батареи. В передней части корпуса расположены рабочие электроды и

Электроды

Байонетный

замок

Фонарь и

лазерный

целеуказатель

Рисунок 4

байонетный замок, предназначенный для установки дистанционного электрического картриджа (Рисунок 4).

1.2.2 Работа

1.2.2.1 Принцип работы ЭШУ заключается в следующем: при разблокировке предохранителя и нажатия курка между электродами возникают множественные искровые разряды, оказывающие поражающее действие при прикосновении к правонарушителю.

При нажатии и последующем отпускании спускового крючка, ЭШУ будет работать автоматически не менее 1,5 с. При удержании спускового крючка ЭШУ будет работать не более 3,0 с.

При прекращении работы ЭШУ, автоматически разряжается накопитель энергии, поэтому прикосновение к электродам сразу после отключения безопасно.

Специальная конструкция ЭШУ позволяет избежать воздействия тока при применении, даже в случае соприкосновения с правонарушителем.

При  транспортировании ЭШУ необходимо ставить на предохранитель.

1.2.2.2 Зарядка аккумуляторной батареи (АКБ)

1.2.2.2.1 Перед началом эксплуатации ЭШУ обязательно зарядить аккумулятор в течение

1,5 часов.

1.2.2.2.2 Оценить степень заряда АКБ можно по цвету индикатора и разряду между электродами.

Если при работе ЭШУ электрический разряд устойчивый и индикатор не светится - уровень заряда достаточный, подзарядка не требуется.

Если при работе ЭШУ частота электрического разряда снизилась, и индикатор начал работать в импульсном режиме (моргать), - аккумулятор необходимо подзарядить в течение от 0,5 до 1,5 часов. Если при работе ЭШУ частота электрического разряда снизилась, и свечение индикатора стало постоянным, - аккумулятор необходимо подзарядить в течение от 0,5 до 1,5 часов.

Если при нажатии на спусковой крючок не возникает электрического разряда между электродами, аккумулятор необходимо подзарядить в течение от 0,5 до 1,5 часов.

- ЭШУ СН «ШТОРМ» установлен современный литий- полимерный аккумулятор, который можно заряжать штатным зарядным устройством в любое время.

1.2.2.2.3 Последовательность действий при зарядке АКБ:

- перед зарядкой АКБ необходимо убедиться, что ЭШУ стоит на предохранителе; - выньте блок АКБ из электрошокового устройства;

- при использовании индивидуального зарядного устройства вставьте штекер зарядного устройства в разъем, расположенный на блоке АКБ, и включите зарядное устройство в бытовую электросеть (~220 В, 50 Гц).

- проверьте свечение индикатора - горящий индикатор на зарядном устройстве – указывает на то, что идет зарядка АКБ.

- при использовании группового зарядного устройства вставьте блок АКБ в гнездо зарядного устройства, закройте замок, повернув его на 90 градусов против часовой стрелки и включите зарядное устройство в бытовую электросеть (~220 В, 50 Гц).

- во время зарядки индикатор на зарядном устройстве горит красным светом, по окончании зеленым светом.

1.2.2.3 Замена аккумуляторной батареи (АКБ)

1.2.2.3.1 Для замены аккумуляторной батареи поверните замок крышки аккумуляторного отсека по часовой стрелки на 90 градусов и выньте блок АКБ.

1.2.2.3.2 Произведите замену аккумуляторной батареи.

1.2.2.3.3 Вставьте блок АКБ на место, и поверните замок крышки аккумуляторного отсека против часовой стрелки на 90 градусов.

1.2.3 Маркировка и пломбирование.

Составные части ЭШУ отдельно не маркируются и не пломбируются.

1.2.4 Упаковка

Составные части ЭШУ отдельно не упаковываются.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения:

- температура окружающей среды - от минус 20 до плюс 50 °С;

- влажность окружающего воздуха - до 95 % при температуре плюс 25 °С.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Перед применением ЭШУ необходимо убедиться, что аккумулятор заряжен. Индикатор заряда, расположенный на задней части устройства, при включении ЭШУ, указывает на состояние аккумуляторной батареи: индикатор не светится – аккумулятор заряжен; индикатор моргает – требуется подзарядить аккумулятор в течение от 0,5 до 1,5 часов; постоянное свечение – аккумулятор разряжен, необходимо подзарядить аккумулятор в течение от 0,5 до 1,5 часов.

2.2.2 Перед применением ЭШУ необходимо убедиться, что оно находится на предохранителе. Все действия по подготовке к стрельбе следует проводить при включенном предохранителе.

2.2.3 Перед заряжанием ЭШУ необходимо обратить внимание на дату окончания срока хранения дистанционного электрического картриджа «изделие ДЭК». Просроченным картриджем пользоваться нельзя!

2.2.4 Для заряжания ЭШУ необходимо вставить картридж в байонетный замок и повернуть по часовой стрелке до упора.

2.3 Использование устройства

2.3.1 Для контактного применения электрошокового устройства необходимо выполнить следующие операции:

- разблокировать спусковой крючок, сдвинув предохранитель вниз;

  - нажать на спусковой крючок.

2.3.2 Для дистанционного применения электрошокового устройства необходимо выполнить следующие операции:

- вставить картридж в байонетный замок, расположенный в головной части ЭШУ, и повернуть до упора по часовой стрелке;

  - включить лазерный целеуказатель;

  - навести устройство на цель;

  - снять электрошоковое устройство с предохранителя;

  - нажав на спусковой крючок, произвести выстрел.

При попадании и фиксации обоих электродов на цели происходит электрический разряд между электродами.

Использованный картридж необходимо извлечь из электрошокового устройства. Для извлечения картриджа необходимо повернуть его против часовой стрелки и вынуть из замка (Рисунок 6).

Рисунок 6

ВНИМАНИЕ: Все операции по заряжанию и извлечению картриджа необходимо производить только при поставленном на предохранитель электрошоковом устройстве и направляя электроды от себя.

ЭШУ способно обеспечивать воздействие через одежду в период теплого и холодного времени года.

2.3.3 При нажатии и последующем отпускании спускового крючка, ЭШУ будет работать автоматически не менее 1,5 с. При удержании спускового крючка ЭШУ будет работать не более 3,0 с.

2.3.4 После произведения выстрела необходимо поставить ЭШУ на предохранитель, выключить фонарь и целеуказатель.

2.3.5 Для разряжания ЭШУ необходимо извлечь отстрелянный картридж из байонетного замка, повернув картридж против часовой стрелки.

2.3.6 Выбор режимов работы фонаря и лазерного целеуказателя:

- если нажать один раз на кнопку управления фонарем и лазерным целеуказателем то включатся одновременно фонарь и лазерный целеуказатель;

- если нажать второй раз на кнопку управления то будет светить только фонарь, а лазерный целеуказатель выключится:

- если нажать третий раз на кнопку управления то фонарь будет работать в режиме стробоскопа:

- если нажать четвертый раз на кнопку управления то фонарь и лазерный целеуказатель выключаться.

Через 15 минут после включения в любом режиме и фонарь и лазерный целеуказатель автоматически выключаться.

3 Техническое обслуживание

3.1 ЭШУ технического обслуживания не требует.

4 Текущий ремонт

4.1 ЭШУ текущего ремонта не требует.

4.2 Ремонт устройств производится на предприятии-изготовителе в соответствии с действующим порядком.

- Хранение

5.1 Хранение ЭШУ должно осуществляться на складе в упаковке предприятия-

изготовителя в условиях, соответствующих	группе 2 (С)	по

ГОСТ 15150-69 (неотапливаемые помещения) при отсутствии в воздухе кислотных,

щелочных и других агрессивных испарений.

5.2 При длительном хранении (свыше 3 месяцев) источники питания должны быть извлечены.

5.3 Срок хранения ЭШУ с даты приемки на предприятии-изготовителе – 2 года.

- Транспортирование

6.1 Транспортирование ЭШУ проводят в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе «С» ГОСТ Р 51908-2002 в части воздействия механических факторов, и в группе 2 ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов.

6.2 Транспортная опасность груза по ГОСТ 19433 характеризуется классификационным шифром 1.6G.

- Утилизация

7.1 Утилизация устройств производится на предприятии-изготовителе в соответствии с действующим порядком.